## Slide 1
LUENTO 5: LIITTIMIEN JA LIIMOJEN KÄYTTÖ
OPINTOYKSIKKÖ 2: PUURAKENTAMINEN, REKONSTRUKTOINTI JA PURKAMINEN

## Slide 2
ESITYKSEN SISÄLTÖ
Ruuvit
Liimat
Erilaisia liimoja
Liittimien ja liimojen edut
Käsiteltävät aiheet

## Slide 3
Ruuvikiinnityksissä huomioitavaa
Selvitä ensin
  Mihin rakennusmateriaaliin kiinnität?
  Minkälaisia olosuhteita asennuksen tulee kestää?
  Minkälainen kuormitus asennukseen kohdistuu?
Tee asennustyö huolella:
  Poraa oikean kokoinen porareikä
  Puhdista porareikä harjalla ja ilmalla
  Noudata annettuja asennussyvyyksiä
  kiristä asennus huolellisesti
Käytä vain CE-merkittyjä kiinnitystuotteita.
Käytä suojavarusteita.
Ruuvit
3

## Slide 4
Puusta tehdään harvoin esinettä, joka olisi yhtä puukappaletta, koska puukappale elää kosteuden mukaan ja se ei ole kaikkiin suuntiin yhtä luja, siksi puuesineet kootaan aina useista kappaleista liitoksilla.
Liimaliitoksiin vaikuttaa liimojen laatu, liimattavat pinnat ja liima pinta-ala.
Puun hitsaus eli wood welding on liimausta korvaava menetelmä. Siinä kahta puukappaletta hangataan hetken aikaa hyvin voimakkaasti yhteen, jolloin ne kuumenevat kitkan ansiosta. Seurauksena selluloosakuitujen päät aukenevat ja pystyvät kiinnittymään vastakappaleen vastaavanlaisiin selluloosakuituihin.
Puun hitsauksessa lehtipuilla muodostuu sidos, joka vastaa vahvuudeltaan liimausta, mutta sidos ei kuitenkaan kestä kosteutta. Havupuilla tällainen liitos on heikohko.
Liimat
4

## Slide 5
Liiman valinnassa on huomioitava on olosuhteet, joihin valmis liimasauma joutuu.
Karkeasti liimat voidaan jakaa kolmeen ryhmään kestävyyden mukaan:
Säänkestävät liimat; liimojen on oltava kaikissa olosuhteissa puuainesta kestävämpää. Sauman on kestettävä sääolosuhteita, keittämistä ja mikro-organismeja. Nämä vaatimukset täyttää fenoli- ja resorsinoliliimat sekä niiden seokset.
Kosteuden kestävät liimat; liimat soveltuvat sisäkäyttöön, jossa suhteellinen kosteus saattaa olla varsin korkea. Tähän ryhmään kuuluu melamiiniliimat, sekä jotkut urealiimat ja PVAc- liimat.
Sisäkäyttöön soveltuvat liimat; liimat eivät kestä vesiliotusta ja kestävät rajoitetun ajan kosteissa tiloissa. Eniten käytetyt puuliimat, urea- ja PVAc- liimat kuuluvat tähän ryhmään.
Erilaisia liimoja
5

## Slide 6
Liittimien ja liimojen edut
YMPÄRISTÖ
Oikein valitut kiinnikkeen materiaalit kestävät vaikeissakin olosuhteissa.
TUOTTAVUUS
Oikean liiman tai liittimen valinta lyhentää tuotantoaikaa ja parantaa tuotantoprosessin toimivuutta.
TEHOKKUUS
Oikeaoppinen kiinnittimen käytö ja oikea kiinnitysväline parantaa työn tehokkuutta ja vähentää materiaalihukkaa.
KUSTANNUKSET
Liiman tai kiinnikkeen hinta voi ostohetkellä olla korkeampi vaikeisiin olosuhteisiin tarvittavilla rakenteilla, mutta paremmalla kestävyydellä saadaan pidempi käyttöikä.