## Slide 1
LUENTO 6: PUURAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS JA SUOJARATKAISUT
OPINTOYKSIKKÖ 3: PUURAKENNELMIEN PYSTYTYKSEN JOHTAMINEN RAKENNUSPAIKALLA

## Slide 2
ESITYKSEN SISÄLTÖ
Termistö ja käsitteet
Nimellislämpötila-aika
Palokuormituksen tiheys
Paloreaktioluokitus
Laskentamenetelmien rajoitukset
- Palonkestävyyden ennustemenetelmä
- Palonkestoluokitus
Käsiteltävät aiheet
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut

## Slide 3
Palo-osasto: Yhden tai useamman rakennuksen yli ulottuva rakennuksen tila, joka on suljettu erottimilla siten, että palon leviäminen osastojen suoraan sisätyy paloaltistuksen aikana.
Palonkestävyys: Rakenteen kyky täyttää vaadittu tehtävänsä (kuormitusta kantava ja/tai paloerotustoiminto) tietyn altistuksen ajan.
Erotuselementti: Kantava tai ei-kantava elementti (esim. seinä), joka on osa palo-osastoa.
Palonkestävyys laskelmat Eurokoodi 5:n osan 1-2 ja Euroopan teknisen ohjeistuksen SP-raportti 2010:19 mukaan
Termit ja käsitteet
3
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut

## Slide 4
Standari lämpötila-aikakuvaaja
Nimellislämpötila-aika Eurokoodi 1 osan 1-2 mukaisesti
Teoreettinen tulipalo
4
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut
Chart: ISO 834 (EN 1991-1-2)

## Slide 5
Puumateriaalien hiiltymisnopeudet
Nimellislämpötila-aika Eurokoodi 1 osan 1-2 mukaisesti
Teoreettinen tulipalo – normaalit hiiltymisnopeudet
5
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut

## Slide 6
Nimellislämpötila-aika Eurokoodi 1 osan 1-2 mukaisesti
Teoreettinen tulipalo
6
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut
Ulkopuolisen tulen lämpötila-aikakuvaaja
Chart: ISO 834 (EN 1991-1-2)

## Slide 7
Chart: ISO 834 (EN 1991-1-2)
Hiilivetypalon lämpötila-aikakuvaaja
Nimellislämpötila-aika Eurokoodi 1 osan 1-2 mukaisesti
Teoreettinen tulipalo
7
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut

## Slide 8
Todellinen tulipalon lämpötila-aikakuvaaja
Nimellislämpötila-aika Eurokoodi 1 osan 1-2 mukaisesti
Todellinen tulipalo
8
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut
Temperature/ Heat release rate
Time
Tulen syttymisen ja kehittymisen vaihe
Täysin kehittynyt tuli
Jäähtymisvaihe
Lämpötilakäyrä hallitsemattomalle tulelle
Lämpötilakäyrä hallitulle tulipalolle
Kytevä tulipalo
Flashover

## Slide 9
Chart: Parametrinen lämpötila-aikakuvaaja (EN 1991-1-2) ja puun hiiltymisaste (EN 1995-1-2)
Parametrinen lämpötila-aikakuvaaja palo-osaston tulipalolle
Nimellislämpötila-aika Eurokoodi 1 osan 1-2 mukaisesti
Teoreettinen tulipalo (kehityksellinen)
9
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut

## Slide 10
Palokuormituksen tiheys
Palon ominaisuudet
Palokuormituksen tiheys
10
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut
Parametriset lämpötila-aikakäyrät ja puun hiiltymisnopeudet voidaan laskea, kun tiedetään käytettävissä oleva palamisenergia huoneen jokaiselta kerrosneliömetriltä.
Palokuormia on kahta tyyppiä:
Siirrettävät palokuormat, kuten huoneeseen tuodut huonekalut ja muut palavat materiaalit
Pysyvä palokuorma, kuten palavat vuoraukset, verhoukset ja rakenteet
Pysyvä palokuorma voidaan laskea standardin EN 1991-1-2 liitteessä E esitetyllä laskentamenetelmällä.
Siirrettäville palokuormille on yleensä ominaista rakennuksen käyttöaste. Rakennuksen käyttö määrittää, kuinka monta palavaa materiaalia tuodaan sisään.
Tyypillisten käyttötilojen palokuormitustiheydet voidaan saada taulukoiduista arvoista
Kaikissa muissa tapauksissa insinöörin on suoritettava selvitys

## Slide 11
Palokuormituksen tiheys
Palon ominaisuudet
Reaktio paloon
11
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut
Idea siitä, mikä rakennustuote on palavaa ja siten myötävaikuttaa palokuormaan ja mikä ei, voidaan saada paloteknisyysluokasta.
Rakennustuotteet, joiden luokka on B tai sitä pienempi, voidaan olettaa palavan.
Paloluokka osoittaa, kuinka nopeasti tuote syttyy tuleen.

## Slide 12
Parannettu laskentamenetelmä paloa erottaville puuseinille
Suunnittelumenetelmä perustuu standardissa EN 1995-1-2 annettuun lisäainekomponenttimenetelmään. Kokonaispalonkestävyys otetaan siis eri kerrosten panosten summana eri lämmönsiirtotiet huomioiden ja niiden toiminnan ja vuorovaikutuksen mukaan.
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut
12
where
Viimeistä kerrosta edeltävien kerrosten suoja-aikojen tprot,i (lämpövuon suunnassa) summa tulelle altistumattomalla puolella [min].
Eristysaika tins,n kokoonpanon viimeisen kerroksen tulelle altistumattomalla puolella [min].
Taso 1
Taso i
Taso n
Taso n-1

## Slide 13
Palonkestoluokitus
Laskelman perusteella on arvioitu, että erotusseinä, joka koostuu ristikkäislaminoidusta puusta (CLT), joka on päällystetty kaksikerroksisella F-tyyppisellä kipsilevyllä molemmilta puolilta ja äänieristyskerroksesta paljaalta puolelta vahvisteteräsverkolla mineraalivillan rikkoutumisen estämiseksi paloaltistuksen aikana, tulen erottava elementti voisi kestää noin 124 minuuttia.
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut
13
Layer 1
Layer i
Layer n
Layer n-1
2000/367/EC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Soveltuu: | Ei-kantavien rakenteiden erottaminen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Referenssit | EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Luokitus: | Saatavilla oleva luokitus merkitty vihreällä värillä |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  | 
EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 
EI-M |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 
EW |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  | 

## Slide 14
Suunnittelutyössä paloturvallisuutta voidaan parantaa käyttämällä rakennustuotteita, joissa:
Massiivipuu, liimapuu ja ristiinliimattupuu, jonka ominaistiheys on ≥ 290 kg/m3
Viilupuu (LVL), ominaistiheys ≥ 480 kg/m3;
Oriented Strand Board (OSB), ominaistiheys ≥ 550 kg/m3
Standardin EN 636 mukainen vaneri, jonka ominaistiheys ≥ 400 kg/m3;
Kipsilevyt tyypit A, H ja F EN 520 mukaisesti;
Mineraalivillaeristys standardin EN 13162 mukaan.
Rajoitteet:
Laskentamenetelmä on informatiivinen ja antaa suuntaa-antavia arvoja yksinkertaisten ja monimutkaisten puuseinien palonkestävyysominaisuuksista.
METHODS
Koska laskentamenetelmä on informatiivinen, on noudatettava kansallisia paloturvallisuuden suunnittelumääräyksiä.
Luento 6: Puurakennusten paloturvallisuus ja suojaratkaisut

## Slide 15
Lähteet
Julkaisuja aiheesta
Babrauskas V., Ignition Handbook: Principles and applications to fire safety engineering, fire investigation, risk management and forensic science. - Issaquah, WA : Fire Science Publishers, 2003. - 1116 p.
Purkiss J.A., Fire Safety Engineering : Design of Structures, 2nd Edition. - New Delhi, India: Elsevier, 2007. – 389 p.
Fontana M., Kohler J., Fischer K., De Sanctis G.. Fire Load Density / SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 5th Edition – New York : Springer, 2016 – p. 1131-1142.
Boverket Handbok, Brandbelastning, 2008. Available: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/brandbelastning_3.pdf
Luento 6: Paloturvallisuus ja -suojaratkaisut
15
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" MK 2015.gada 30. jūnija noteikumi Nr.333. - https://likumi.lv/ta/id/275006-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-201-15-buvju-ugunsdrosiba
INSTA TS 950, Fire Safety Engineering - Comparative method to verify fire safety design in buildings. February 24, 2015
EAD 130005-00-0304 “Solid wood slab element for use as structural element in buildings”; 2015-07
EN 1991-1-2:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
EN 1995-1-2: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
EN 13501-1:2018 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
EN 13501-2:2016 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
SP Technical Research Institute of Sweden – SP Report 2010:19. Fire safety in timber buildings. Technical guideline for Europe. ISBN 978-91-86319-60-1 – 211 p.